## Slide 1
DESENVOLVIMENTO DE UMA BIBLIOTECA PARA O USO DO SENSOR LIDAR EM DISPOSITIVOS IOS
Estudante: Gabriel Luís Fernando Vieira de Souza
Orientador: Dalton Solano dos Reis

## Slide 2
Roteiro
Introdução
Objetivos
Fundamentação Teórica
Especificação
Implementação
Resultados
Conclusões
Sugestões
Apresentação Prática

## Slide 3
Introdução
Contextualização Histórica
Sensor de medição de distância.
Mapeamento Florestal de terreno.
Preservação histórica.
LiDAR
Light Distance And Ranging
mede distância analisando a energia enviada e posteriormente retornada.
Digitalização 3D
Se trata do processo de utilizar um sensor para mapear as distâncias de um ambiente e transformar elas em um modelo tridimensional.
ARKit
O LiDAR acrescenta como um dos sensores disponíveis para ser utilizado no ARKit.
Notes: LiDAR
Sigla para
Se trata de um sensor que consegue medir precisamente a distância entre ele e um ponto através do envio de energia
vantagens:
Precisão na medição de distância e a sua funcionalidade sem a dependência de uma fonte de luz externa
Digitalização 3D
Processo de modelar um ambiente ou objeto utilizando um sensor para capturar as medidas e criar um modelo a partir dessas medidas
Contextualização Histórica

## Slide 4
Objetivos
Objetivo Geral
Criar uma biblioteca que permita que uma aplicação digitalize objetos reais em objetos que possam ser manipulados em um ambiente 3D virtual utilizando LiDAR dos dispositivos iPad Pro da Apple.
Objetivos Especificos
1 - Permitir o desenvolvimento de aplicações com digitalização 3D.
2 - Construir abstrações à tecnologia LiDAR para a digitalização 3D com as bibliotecas do ARKit.

## Slide 5
Fudamentação Teórica (1/3)
Digitalização 3D
  Modelagem 3D.
  Auxilio de sensores.
  LiDAR como modelador.
Fonte: Gonzo et al. (2007).
Notes: Na fundamentação teórica eu procurei trazer a parte de contextualização das tecnologias e tecnicas utilizadas, começando pela digitalização 3D.
Antes da digitalização 3D a forma de transformar um ambiente real em um ambiente virutal era através da modelagem manual utilizando um software CAD porém, a modelagem é extremamente demorada e a alternativa encontrada para a modelagem manual foi utilizar um sensor que faça a medição do ambiente e um software que transforme essas medições em objetos 3D

## Slide 6
LiDAR
  Sensor móvel.
  Sensor fixo.
  Apple.
Fonte: Giongo et. al. (2010).
Fudamentação Teórica (2/3)

## Slide 7
Fudamentação Teórica (2/3)
ARKit
  Depth API.
  Scene Geometry.
  Instant AR.
Fonte: Apple (2022b).

## Slide 8
Trabalhos Correlatos
(1/3)
Avalia as tecnologias LiDAR e TrueDepth disponíveis no iPad Pro em suas capacidades na digitalização tridimensional e compara com sensores industriais.
Comparison of iPad Pro®’s LiDAR and TrueDepth Capabilities with an Industrial 3D Scanning Solution
Fonte: Vogt, Rips e Emmelmann (2021).

## Slide 9
Trabalhos Correlatos
(2/3)
Realiza a digitalização 3D para preservação histórica de artigos de museu utilizando um Kinect e uma câmera digital.
Reconstrução 3D de Objetos com Kinect e Câmera Digital
Fonte: Loura et al. (2018).

## Slide 10
Fonte: Polycam (2021).
Trabalhos Correlatos
(3/3)
Gera modelos 3D a partir de escaneamento do ambiente utilizando o LiDAR e permite a exportação como um CAD.
Polycam

## Slide 11
Especificação
(1/2)
Diagrama de fluxo.
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 12
Fonte: Elaborado pelo autor.
Especificação
(2/2)
Diagrama de classes.

## Slide 13
Implementação (1/4)
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 14
Implementação (2/4)
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 15
Fonte: Elaborado pelo autor.
Implementação (3/4)

## Slide 16
Fonte: Elaborado pelo autor.
Implementação (4/4)

## Slide 17
Resultados

## Slide 18
Distância real | Distância detectada com luz acesa | Distância detectada com luz apagada
1 metro | 1,005859 metro | 1,004883 metro
4 metros | 4,007812 metros | 4,007812 metros
6,91 metros | 6,371094 metros | 7,445312 metros
Medição da distância no ponto central detectado pelo sensor
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 19
Distância real | Distância detectada com luz acesa | Distância detectada com luz apagada
1 metro | 0,943848 metro | 0,968262 metro
4 metros | 3,818359 metros | 3,951172 metros
6,91 metros | - | -
Medição da distância no ponto lateral superior direito detectado pelo sensor
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 20
Distância real | Distância detectada com luz acesa | Distância detectada com luz apagada
1 metro | 0,943848 metro | 0,968262 metro
4 metros | 3,818359 metros | 3,951172 metros
6,91 metros | - | -
Medição da distância no ponto lateral superior direito detectado pelo sensor
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 21
Capturas de tela do aplicativo
Fonte: Elaborado pelo autor.

## Slide 22
Fonte: Elaborado pelo autor.
Escaneamento 3D de um quarto

## Slide 23
Conclusões
  Escaneamento 3D se mostrou possível mas com uma precisão baixa.
  Medição de distância se demonstrou precisa dentro da limitação de 5 metros prevista pela Apple.
  A biblioteca cumpre seu papel de disponibilizar APIs para digitalização 3D.

## Slide 24
Sugestões
  Texturizar modelos 3D utilizando as informações de imagem da câmera.
  Criação de novos cenários de teste que envolvam movimento e diferentes tipos de materiais no escaneamento e medição.
  Utilizar a biblioteca como base para novos estudos envolvendo digitalização 3D.

## Slide 25
Apresentação Prática

## Slide 26
Obrigado!
Gabriel L. F. Vieira de Souza
gabrielluisfsouza@gmail.com